| Okt 2016 | Load D | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung |  | 48.837MW | 40.596MW | 89.432MW |  |
| Max | 71.345MW | 20.500MW | 16.255MW | 32.110MW | 35,90% |
| Mittelwert | 54.519MW | 7.501MW | 2.254MW | 9.755MW | 10,91% |
| Min | 26.779MW | 357MW | 0MW | 357MW | 0,40% |
| Summe Monat | 40.617GWh | 5.588GWh | 1.679GWh | 7.268GWh | 17,89% |

Darstellung bei einer Verdreifachung der Nennleistung von Wind und Solar

https://www.energy-charts.de/power_de.htm

| Okt 2016 | Wind | Solar | Wind + Solar | Proz. der Nennleist. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inst. Nennleistung | 48.837MW | 40.596MW | 89.432MW | 100,0% |
| max. Einspeiseleistung | 20.500MW | 16.255MW | 32.110MW | 35,9% |
| Mittelwert | 7.501MW | 2.254MW | 9.755MW | 10,9% |
| min. Einspeiseleistung | 357MW | 0MW | 357MW | 0,40% |
| Summe | 5.588GWh | 1.679GWh | 7.268GWh |  |

| Summe der erzeugten Energie | 7.268GWh |
| --- | --- |
| Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| 0% bis 10% NL | 374,50 h | 50,3% |
| 11% bis 20% NL | 296,75 h | 39,8% |
| 21% bis 30% NL | 63,00 h | 8,5% |
| 31% bis 40% NL | 10,75 h | 1,4% |
| größer 40% | 0,00 h | 0,0% |
| Summe | 745,00 h | 100,0% |

https://www.energy-charts.de/power_de.htm

| Okt 2016 | Kennzahlen Wind | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 5.588GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 48.837MW | 100,0% |  | 0% bis 10% NL | 261,75 h | 35,1% |
| max. Einspeiseleistung | 20.500MW | 42,0% |  | 11% bis 30% NL | 380,50 h | 51,1% |
| Mittelwert | 7.501MW | 15,4% |  | 31% bis 50% NL | 102,75 h | 13,8% |
| min. Einspeiseleistung | 357,0MW | 0,73% |  | 51% bis 70% NL | 0,00 h | 0,0% |
| Summe | 5.588,1GWh |  |  | größer 70% | 0,00 h | 0,0% |
|  |  |  |  | Summe Stunden | 745,00 h | 100,0% |

https://www.energy-charts.de/power_de.htm

| Okt 2016 | Kennzahlen Solar | Proz. der Nennleist. |  | Summe der erzeugten Energie | 1.679GWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Verteilung der Einspeisung nach Klassen |
| inst. Nennleistung | 40.596MW | 100,0% |  | Einsp. = 0 MW | 387,00 h | 51,9% |
| max. Einspeiseleistung | 16.255MW | 40,0% |  | 1% bis 20% NL | 287,50 h | 38,6% |
| Mittelwert | 2.254MW | 5,6% |  | 21% bis 40% NL | 69,75 h | 9,4% |
| min. Einspeiseleistung | 0MW | 0,0% |  | größer 40% | 0,75 h | 0,1% |
| Summe | 1.679,4GWh |  |  | Summe | 745,00 h | 100,0% |

| Okt.2016 | Wind + Solar EEG-Wert | Wind + Solar Börsenwert EEX | Differenz EEX-Wert - EEG-Wert | EEX Preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Max / h | 6.289.595,0 € | 934.721,2 € |  | 81,93 €/MWh |
| Mittel / h | 1.317.630,9 € | 343.228,4 € |  | 37,13 €/MWh |
| Min /h | 29.988,0 € | 12.505,7 € |  | 12,30 €/MWh |
| Summe Mon. | 981.635.027,5 € | 255.705.192,7 € | -725.929.834,8 € |  |